| Общество с ограниченной ответственностью «Серафимовский опытный завод автоматики и телемеханики» www.sozait.ru |  | 452780, Республика Башкортостан Туймазинский р-н, с. Серафимовский ул. Индустриальная, д.10 тел.: +7(34782) 26-949 факс: +7(34782) 26-800 e-mail: sozait@sozait.ru |
| --- | --- | --- |

Опросный лист на изготовление

щитов и шкафов приборных ШПО, ШПУ, ЩПП, ЩПС

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Адрес организации |  |
| Контактный телефон, факс |  |
| E-mail |  |
| Должность |  |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| Количество оборудования по опросному листу |  |

# Схемы трубных проводок, устанавливаемые в щитах и шкафах приборных

| № п/п | Формулировка вопроса | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контролируемая среда: |  |
|  | нефть |  |
|  | масло |  |
|  | вода |  |
|  | воздух |  |
| 2. | Условное давление в импульсной линии, МПа (кгс/см2) (от 0 до 100) |  |
| 3. | Тип исполнения: |  |
|  | ШПО (шкаф приборный утеплённый обогреваемый) |  |
|  | ШПУ (шкаф приборный утепленный не обогреваемый) |  |
|  | ЩПП (щит приборный напольный) |  |
|  | ЩПС (щит приборный настенный) |  |
| 4. | Габаритные размеры | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм |
| 5. | Номера схем трубных проводок |  |
| 6. | Тип запорной арматуры: |  |
|  | кран шаровый ЗАРД Ду10мм | Ру10МПа | Ру16МПа |
| 7. | Материал трубок 14х2 | 12Х18Н9Т | другой (указать) |
| 8. | Материал фитингов и шаровых кранов | 12Х18Н9Т |
| 9. | Дополнительные требования: |

Пример обозначения щита приборного при заказе:

ЩПП – 1.0 -1.2.2нж – щит приборный напольный с шириной каркаса 1000 мм, с комплектом из схемы трубных проводок №1 и двух схем №2, расположенных последовательно слева направо при взгляде на вид спереди щита, изготовленных из нержавеющей стали.

ЩПC – 0.8 – 22.22нж – щит приборный настенный с шириной каркаса 800 мм, с комплектом из двух схем трубных проводок №22 для воздуха, изготовленных из нержавеющей стали.

ШПО – 0.6-6нж – шкаф приборный обогреваемый шириной 600 мм, со схемой  трубной проводки № 6, изготовленной из нержавеющей стали.

Типы коробок соединительных, постов управления, приборов указываются в спецификации.

Трубные проводки изготавливаются из трубки D 14х2 с применением  шаровых кранов и фитингов.

Щиты могут изготавливаться как в комплекте с клеммными коробками и установленными приборами, так и без них.

Установка и порядок комплектации щитов клеммными коробками и приборами оговаривается при составлении договора на изготовление приборных щитов.

Структура условного обозначения щитов и шкафов приборных

Щ – Щит приборный

Ш – Шкаф приборный

Вариант исполнения:

- П – напольный (для щитов)

- С – настенный (для щитов)

- О – обогреваемый   (для шкафов)

- У – утепленный без обогрева (для шкафов)

- отсутствие символа без обогрева и утепления

Ширина каркаса щита, шкафа:

- 0.6 - 600мм

- 0.8 - 800мм

- 1.0 - 1000мм

Схемы трубных проводок:

- для измерения давления жидкости:

1 – схема для монтажа 1-го прибора от одной точки отбора

2 – схема для монтажа  2-х приборов от одной точки отбора

3 – схема для монтажа 3-х приборов от одной точки отбора

4 – схема для монтажа 4-х приборов от одной точки отбора

5 – схема для монтажа 5-и приборов от одной точки отбора

6 – схема для монтажа  1-го прибора от двух точек отбора, измеряющего перепад давления

7 – схема для монтажа  2-х приборов от двух точек отбора, измеряющего перепад давления

8 – схема для монтажа  3-х приборов от двух точек отбора, измеряющего перепад давления

9 - схема для монтажа  4-х приборов от двух точек отбора, измеряющего перепад давления

- для измерения  давления воздуха

11 – схема для монтажа 1-го прибора от одной точки отбора,

12 – схема для монтажа 1-го прибора от одной точки отбора, подвод воздуха сбоку

21 – схема для монтажа  2-х приборов от одной точки отбора,  подвод воздуха сверху

22 – схема для монтажа  2-х приборов от одной точки отбора, подвод воздуха сбоку

Материал импульсных труб, арматуры, соединителей:

- нж – нержавеющая сталь

_______________     _________________________________________     _________________    ___________________

(должность)                               (фамилия имя отчество)                                                 (подпись)                                  (дата)

_______________     _________________________________________     _________________    ___________________

(должность)                               (фамилия имя отчество)                                                 (подпись)                                  (дата)

_______________     _________________________________________     _________________    ___________________

(должность)                               (фамилия имя отчество)                                                 (подпись)                                  (дата)

# Text boxes

Х П   Х –    Х –    Х        х